琼海市生态环境保护局

海环函〔2018〕126号

琼海市生态环境保护局

关于批复博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸

水质处理厂项目环境影响报告表的函

海南省水务集团有限公司：

你单位报送的《关于博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目环境影响报告表的审批申请》和海南国为亿科环境有限公司编制的《博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目环境影响报告表》等有关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、博鳌乐城国际医疗旅游先行区南岸水质处理厂项目位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区规划用地XX09地块单元，规划道路康祥路与乐颐大道交叉口，总占地面积为14231平方米。水质处理厂设计总规模为1.2万m3/d，其中近期（至2020年）设计规模为6000 m3/d，污水厂土建按远期规模1.2万m3/d设计，设备分期安装。污水处理工艺采用“臭氧催化氧化+改良型A2O+组合混凝沉淀+ 臭氧消毒”工艺；同时配套新建排放管道3公里，管径DN1000。本次批复仅针对近期设计规模6000 m3/d，远期扩建时需重新进行评价。

《报告表》分析项目建设和营运期的环境影响，在采取各项污染防治措施和对策后，项目实施带来的环境问题基本可以得到缓解和控制。因此，我局同意《报告表》的结论和拟采取的环保措施。项目建设必须严格落实《报告表》和本批复所提出的各项环保措施，将项目建设对环境的影响降至最低。

二、项目应执行的环境质量标准和污染物排放标准

（一）环境质量标准：项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；项目周边居民点环境空气中氨和硫化氢浓度执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中的表1居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，居民点环境空气中的甲硫醇执行《居住区大气中甲硫醇卫生标准》（GB18056-2000）一次最高容许浓度限值；九曲江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，项目受纳水体九曲江支流水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准；项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准。

（二）污染物排放标准:

1.施工期：噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；无组织排放颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。

2.营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；废气通过排气筒排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2的标准的要求，污水处理厂厂界废气最高允许排放浓度执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表4的一级标准；出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中“一级A标准”及《医疗机构水污染物排放标准（GB18466-2005）》中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的排放标准” 各项指标标准限值执行严者；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001 ）及修改单中有关规定；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。

三、项目营运期应落实以下污染防治措施

（一）建设期

1.科学安排施工时段，合理布局施工场地，选择噪声值低的施工设备，建立临时声障，文明施工。

2.加强施工现场管理，切实落实堆土覆盖、洒水压尘、料堆密闭、道路裸地硬化等扬尘控制措施。加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。

3.施工结束后，应尽快将施工现场清理干净，建筑垃圾不能回收利用的应就近运送至相关管理部门规定的地点进行处理。项目直接建设区及周围区内的裸露地、闲置地、废弃地等一切能够用绿化植物覆盖的地面进行植被建设和绿化美化工程，包括为控制水土流失所采取的与建设生态环境相关的园林绿化、美化环境。

（二）营运期

1.采取封闭除臭、加强绿化等各项污染防治措施减小项目恶臭污染的影响。为最大程度的减小项目恶臭污染的影响，规划建设部门应严格按照环评文件中提出的卫生防护距离及其建设要求对项目周边用地的规划建设进行指导，项目卫生防护距离范围内的用地建设应严格限制，项目卫生防护距离范围内不得安排敏感建筑的规划建设（如居住、酒店、医疗卫生、教育科研等）。

2.控制废水及其污染物的排放浓度及排放量，以确保九曲江水质满足相应水域功能要求。做好事故应急预案以及事故池等防范措施，项目设备维修或故障时，应妥善处置未处理的污水，杜绝污水事故排放的发生。

3.项目产生的污泥应根据污泥的鉴定结果进行妥善处置，若为危险废物，需委托有危险废物处置资质的处理单位进行处理处置。

4.尽快完善排污口论证，到相关部门出具意见或许可，规范建设项目尾水出口在线监控系统，并将信息与环保部门联网。

四、项目工程的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关环保审批手续。

五、项目在设计、建设及运营过程中须按照《报告表》及本批复的要求，落实与完善各项环境保护措施。项目竣工后须按有关规定组织项目竣工环保验收，否则不得正式投入运营。

琼海市生态环境保护局

2018年2月9日

（此件主动公开）

琼海市生态环境保护局办公室                  2018年2月9日印发